| Таблица 1 (а) Механические колебания |
| --- |
|  | Горизонтальный пружинный маятник (в момент t = 0 максимально отклоняем из положения равновесия). |
| Кинетическая энергия. Ек | 0 | ↑ | (max) | ↓ | 0 | ↑ | max | ↓ | 0 |
| Потенциальная энергия. Еп | (max) | ↓ | 0 | ↑ | max | ↓ | 0 | ↑ | max |
| Полная энергия E | Еп + Ек = const Не изменяется | Еп + Ек = const Не изменяется | Еп + Ек = const Не изменяется | Еп + Ек = const Не изменяется | Еп + Ек = const Не изменяется | Еп + Ек = const Не изменяется | Еп + Ек = const Не изменяется | Еп + Ек = const Не изменяется | Еп + Ек = const Не изменяется |
| Время колебаний, t | 0 | 0 < t < T/4 | t = T/4 | T/4 < t < T/2 | t = T/2 | Т/2 < t < 3T/4 | t = 3T/4 | 3Т/4<t < T | t = T |
| Таблица 1 (б) Электрические колебания |
|  | Колебательный контур ( в момент t = 0 заряжаем конденсатор). |
| Магнитная энергия катушки. Wм | 0 | ↑ | (max) | ↓ | 0 | ↑ | max | ↓ | 0 |
| Электрическая энергия конденсатора W э | (max) | ↓ | 0 | ↑ | max | ↓ | 0 | ↑ | max |
| Полная энергия контура | Wм + W э = const | Wм + W э = const | Wм + W э = const | Wм + W э = const | Wм + W э = const | Wм + W э = const | Wм + W э = const | Wм + W э = const | Wм + W э = const |
| Время колебаний, t | 0 | 0 < t < T/4 | t = T/4 | T/4 < t < T/2 | t = T/2 | Т/2 < t < 3T/4 | t = 3T/4 | 3Т/4<t < T | t = T |

| Таблица 1 (а). Механические колебания |
| --- |
|  | Горизонтальный пружинный маятник (максимально отклоняем из положения равновесия). |
| Кинетическая энергия. Ек | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потенциальная энергия. Еп | Eп (max) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полная энергия E | Еп + Ек = const Не изменяется |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Время колебаний, t | 0 | 0 < t < T/4 | t = T/4 | T/4 < t < T/2 | t = T/2 | Т/2 < t < 3T/4 | t = 3T/4 | 3Т/4<t < T | t = T |
| Таблица 1 (б). Электрические колебания |
|  | Колебательный контур (заряжаем конденсатор). |
| Магнитная энергия катушки. Wм | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрическая энергия конденсатора W э | (max) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полная энергия контура | Wм + W э = const |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Время колебаний, t | 0 | 0 < t < T/4 | t = T/4 | T/4 < t < T/2 | t = T/2 | Т/2 < t < 3T/4 | t = 3T/4 | 3Т/4<t < T | t = T |